## Slide 1: 手把手教你用好Azure Defender for IoT JinLin Cen v.0.8 2021年7月

## Slide 2: 版本说明
0.5-Cosolidated from Corp
0.8-Deployment process verification on WW Azure
1.0(expected to be release in Aug)-Deployment process verification on 21v Azure

## Slide 3: Azure Defender for IoT 解决方案讲解
全面部署
Management Operations
Security Operations

## Slide 4
整体方案

## Slide 5: IoT/OT 安全 —— 参考架构视图
Defender for IoT
安全模块
受管控和不受管控的 IoT/OT 安全统一视图
硬件资产
脆弱性评估
连续性的威胁检测
Brownfield
设备
Greenfield
设备
Defender for IoT 传感器
Network Switch
或 TAPs
Defender for IoT 传感器
Network Switch
或 TAPs
Defender for IoT On-Premise Manager
Logic Apps
Sentinel
Kusto
Enterprise
IoT
Defender for IoT 传感器
Defender
for Endpoint
Notes: 上面部分的是 ：在 azure上跑的;
defender for IoT 可把从on premise模块收集到的信息发送到sentinel上进行进一步的调查和搜寻
Assets Inventory: 知道你的IoT设备上有什么，没有什么
Azure Sentinel：1. 警报和事件2. 调查和威胁追踪 3. IT/IoT/OT-specific SOAR playbooks 4. 威胁情报
下面部分的是 ：在本地上跑的
Brownfield: unmanaged不受管控, 比较老的设备，我们不能够把agent安装在它们上面
Greenfield: managed受管控的
Security Module: 安全模块，lightweight agent，可用于所有的iot设备
Microsoft Defender for Endpoint 是一个企业终结点安全平台，旨在帮助企业网络预防、检测、调查和响应高级威胁。
Defender for IoT On-Premise Manager: 1）现在,我们也有Azure Defender for IoT On-Premise Manager。例如你有多个传感器并且你想用on premise（本地部署的） solution来管理它们，就像在一个没有接入互联网的核设施,您需要给它的网络提供一些解决方案，那么你就可以在这些网络放置一个on premise manager来进一步管理它。
2）Manager是一个你可以下载和安装的基于linux系统的机器，它可连接到多个传感器，并对传感器的配置进行备份，以及当我们有新的安全文件想要发送给它们时，有新的密码管理时，或我们想看见跨多个系统的威胁和警报时，也会给传感器进行更新。
视频例子: https://www.youtube.com/watch?v=r2kXLFaNg7w

## Slide 6: 操作技术 (OT) 环境部署选择 把零信任（Zero Trust）原则应用到保护 OT 以及工业 IoT 环境里
SAFETY SYSTEMS
Purdue 模型
第1级 – 基本控制 电子控制或监控物理系统
第0级 – 加工 物理机械
第2级 – 监测控制 对离散的业务功能(如生产线)的监控和控制
第3级 – 工地作业 利用多种功能(如plant)来对场地进行监控和控制
安全分析
Purdue第4 + 5级和零信任
业务分析
操作技术(OT) 环境
信息技术(IT) 环境
Azure Analytics
IoT Hub, PowerBI, Azure Edge, Digital Twins等等
混合网络安全攻击正在推动 IT, OT 和 IoT 安全架构和能力的融合
Plant Security 和 Operator Consoles
D4IoT 传感器 + 分析
NETWORK TAP/SPAN
February 2021 – https://aka.ms/PartnerSOCArchitecture
D4IoT Manager
中央控制台
系统设定备份
第三方分析
云环境
业务分析
零信任原则 - 假设有违约，需要明确验证，以及使用最少的权限访问(身份和网络)
硬边界
与IT网络断开物理连接
Data-Diode (单向)
软（件）边界
人员、流程和技术(网络+身份访问控制、边界补丁和安全卫生)
内部隔离
当业务流程允许时
隔离和分割
第三方分析
Azure Sentinel
阶段 3
Response Actions (SOAR)
Microsoft Defender for Endpoint
Microsoft Defender
Azure Defender
业务分析传感器
阶段 1
仅部署到本地站点
阶段 2
连接到 Cloud
Read-Only
NGFW Management
本地 SIEM
(可选择的)
NIC1
NIC2
PCAP
(manual)
监控
管理
Notes: 视频例子: https://www.youtube.com/watch?v=vU283nfVQFs&list=PLhTS5hnNCfqdgleMGHi37UwcquB4y-e4-
Purdue 模块是关于安全系统的
OT环境中不需要安装agent
传感器: 基于linux的机器，既可以在物理硬件上，也可以将其放在运行在现有服务器中的VM中(如果有的话)。(离线完全可以)
PCAP 文件: 1）pcap文件是常用的数据报存储格式，可以理解为就是一种文件格式，只不过里面的数据是按照特定格式存储的。对Wireshark抓包保存在pcap，然后使用二进制软件进行协议数据包的分析，这里主要找到每一个包的开始和一个包的结束，然后把这些数据发送到我们的感应器里面。
2）由Wireshark抓包软件从网络环境上抓包，保存为pakt.pcap包文件。简单解析：https://www.freesion.com/article/8240434448/
Manager: a linux based machine you can download and install, carries out backup of the configuration or provides updates when we have new security files we want to send out to them(sensor on prem connecting to all the sensor)

## Slide 7: Enabling and securing IoT from the silicon up
工业方案
零售业
农业
能源
智能城市
医保
交通
制造业
业务整合
3rd–party services
Dynamics 365 Connected Field Service
Insights
Azure Stream
Analytics
Azure ML
Azure Time Series Insights
Azure Maps
Power BI
Edge 平台
Azure Sphere
Azure IoT Edge
Azure RTOS (ThreadX)
Windows IoT
管理平台
Azure IoT Hub
Azure IoT Central
Azure Digital Twins
Azure Defender for IoT

## Slide 8
评估

## Slide 9: Azure Defender for IoT Assessment: 操作技术（OT）
输入到 PCAP Player
获取 PCAP
输出/回顾
Asset List
收集 Enrichment Data
输入到传感器
输出 report package:
回顾图表
运行风险评估
与客户一同回顾
可选择的
防火墙配置
WMI Data
经授权的 Asset Data
添加设备名称
..
..
单点故障
配置错误
适当的层分离
PCAP 文件例子: https://www.netresec.com/?page=PcapFiles
检查对OT网络的远程访问(RDP/SSH 等等)
讨论控制和缓解措施
应变计划
网络图的截图
输出发现asset list (Excel)
风险评估 (PDF)
合作伙伴的建议
Learn about devices discovered by all enterprise sensors | Microsoft Docs

## Slide 10
生产环境验证

## Slide 11
Strategy Slide 模版 ( 以客户端名称保存 ) - 例如 – XXX 公司 POC Strategy Slide
他们是谁?
  XXX公司是《财富》500强公司(#xxx)
引人注目的事件是什么?
  他们有审计(保险、管理机构、风险管理)
  他们有违约
  他们有一个零信任的倡议
  Risk Modeling 练习(工具集扩展)
顾客要求
  Asset Inventory，异常检测，需要增加可见性
谁是客户联系人[标题]*?
  公司高管担任重要客户的利益代言人 :
  项目决策人:
面向的微软员工都是谁?
  D4IoT GBB:
  D4IoT Sales:
  微软企业安全主管(ESE):
  微软客户经理(AE):
  微软会计技术专员(ATS):
  微软商务主管(CE)
赢得客户的策略是什么?
  与安全部门结盟?
  与IT安全堆栈的集成?
  可见行
  Asset 管理
“Technical” engagement 的目标时间是多长?
  30天以下
竞争
  OT or IoT Security Vendor
那些合作伙伴参与了?
  VAR, SI, DMR - 名字?
技术环境
  SIEM:
  Firewalls:
  NAC:
  Ticketing:
  OT Asset DB:
  身份验证: Active Directory, RADIUS, etc
  OT 协议: EthernetIP, Modbus, DNP3,
  技术要求 —— passive, constant monitoring (not scanning), asset detail, behavior (NBAD), Digital Twin, Risk Modeling
Template to be completed by the partner for each engagement

## Slide 12: Azure Defender for IoT OT 部署步骤
构建传感器
发送数据至 central management
建造 Manager
云端
本地
连接到SIEM
PoC Planning
配置网路分流器
配置防火墙
载入 & 激活

## Slide 13: Azure Defender for IoT 部署步骤: PoC Planning
PoC Planning
Site Checklist 例子:
Set up your network | Microsoft Docs
1. 收集网站信息
2. 定义 solution architecture
3. 网站的准备
4. 部署前验证
5. 设置 Azure
网络体系结构, managed switches, VLANS, asset count, 供应商, 协议
传感器的数量, SIEM 集成, 云连通性
SPAN / TAP, IP地址范围, 防火墙设置, 硬件需求
给每一个网络段获取 PCAP 文件
设置 Azure Defender for IoT 以及 IoT Hub requirement
6. 部署传感器
部署 HW/VM, onboard, finetune, run assessments, confirm alerting
7. 连接到 SIEM & Management Console
SIEM 和 管理控制台可以是在本地或者基于云的
Read the PoC/Pilot Guide

## Slide 14: Azure Defender for IoT 部署步骤: 构建传感器
构建传感器
1. 实体还是虚拟
2. 下载ISO
3. 运行安装
4. 获取账号 + 密码
5. 登入console
传感器是一个基于Linux的image，它可以被部署到任意一种选项。如果部署到生产中，您将需要2个网卡(NIC)
下载最新的ISO image和更新 Defender for IoT - Microsoft Azure
为了演示目的，建议使用加固(Ruggedized)选项，需要6-8GB RAM
此信息只在安装过程结束时显示一次。一旦您登录到console，您就可以更改它
使用管理网卡(NIC)IP地址，浏览到https://ipaddress
6. 运行更新的文件
通过Updated files更新image以确保最新的威胁情报信息
7. 测试传感器
运行诊断测试以确保其完整的功能
Troubleshooting:
Set up your network | Microsoft Docs
Defender for IoT installation | Microsoft Docs
网络配置的CLI参考:
Network Validate: 该命令提供当前网络配置的详细信息
Network edit-settings: 该命令允许本地修改管理网卡(Management NIC)的IP设置，并且在Xsensor上通过Monitor网卡来连接到OT网络
参考: Work with Defender for IoT CLI commands | Microsoft Docs
Lab Build Notes:
选择加固(Ruggedized)选项
使用 6-8GB RAM
只配置管理网卡管理网卡
不要试图修改安装，例如禁用防火墙
如果有连接问题，请重新构建
Notes: Full details are here: Activate and set up your sensor | Microsoft Docs

## Slide 15: Azure Defender for IoT 部署步骤 : 载入& 激活
载入 & 激活
1. 选择 Azure 订阅
2. 激活Defender for IoT
3. 设置 IoT Hub
4. 登上传感器
5. 下载激活文件
基于数据应该驻留的区域、计费协议和成本
前往 Defender for IoT - Microsoft Azure
选择 “Onboard subscription”，选择订阅以及提交的设备计数
使用Free/Standard tier, 在这里查看选项:
Azure IoT Hub support for virtual networks | Microsoft Docs
Azure IoT Hub scaling | Microsoft Docs
前往 Sites and sensors, 选择 “载入传感器”。
提供传感器名称并选择订阅，
选择IoT Hub，然后Zone。
一旦登上，下一步是下载这个特定传感器的激活文件。使用网络把它复制到传感器上或使用USB文件传输方法
6. 导入激活文件
选择相关文件，确认激活
7. 测试 配置
..

## Slide 16
设置 AZURE

## Slide 17: Azure Defender for IoT 设置Azure: Defender for IoT
1. 开启 Azure Defender
2. 载入到 Defender for IoT
3. 下载 Activation File
4. 下载 Sensor image
5. 下载 Manager image
6. 下载 Updates file
7. 载入传感器
Notes: 前往到Azure 门户: https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_Security/SecurityMenuBlade/18
视频例子: https://www.youtube.com/watch?v=xaG1Ph0C5Ig&list=PLhTS5hnNCfqdgleMGHi37UwcquB4y-e4-&index=2

## Slide 18: Azure Defender for IoT Setup Azure: Defender for IoT
1. 开启 Azure Defender
2. 载入到 Defender for IoT
3. 下载 Activation File
4. 下载 Sensor image
5. 下载 Manager image
6. 下载 Updates file
7. 载入传感器
Notes: Link: https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_IoT_Defender/IoTDefenderDashboard/Getting_Started

## Slide 19: Azure Defender for IoT Setup Azure: Defender for IoT
1. 开启 Azure Defender
2. 载入到 Defender for IoT
3. 下载 Activation File
将文件传输到本地的管理控制台进行激活。
每当在Azure Defender中监测IoT订阅的设备数量发生变化时，需要更新此文件。
4. 下载 Sensor image
5. 下载 Manager image
6. 下载 Updates file
7. 载入传感器
Notes: Link: https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_IoT_Defender/IoTDefenderDashboard/Getting_Started

## Slide 20: Azure Defender for IoT Setup Azure: Defender for IoT
1. 开启 Azure Defender
2. 载入到 Defender for IoT
3. 下载 Activation File
4. 下载 Sensor image
5. 下载 Manager image
6. 下载 Updates file
7. 载入传感器
此文件用于构建将运行本地传感器的虚拟机或物理服务器
Notes: Link: https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_IoT_Defender/IoTDefenderDashboard/Getting_Started

## Slide 21: Azure Defender for IoT Setup Azure: Defender for IoT
1. 开启 Azure Defender
2. 载入到 Defender for IoT
3. 下载 Activation File
4. 下载 Sensor image
5. 下载 Manager image
6. 下载 Updates file
7. 载入传感器
此文件用于构建将运行本地Manager的虚拟机或物理服务器
Notes: Link: https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_IoT_Defender/IoTDefenderDashboard/Getting_Started

## Slide 22: Azure Defender for IoT Setup Azure: Defender for IoT
1. 开启 Azure Defender
2. 载入到 Defender for IoT
3. 下载 Activation File
4. 下载 Sensor image
5. 下载 Manager image
6. 下载 Updates file
7. 载入传感器
该文件定期更新，下载该文件并安装在每个传感器上，或者使用本地Manager将该文件分发到管理的传感器上
Notes: Link: https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_IoT_Defender/IoTDefenderDashboard/Getting_Started

## Slide 23: Azure Defender for IoT Setup Azure: Defender for IoT
1. 开启 Azure Defender
2. 载入到 Defender for IoT
3. 下载 Activation File
4. 下载 Sensor image
5. 下载 Manager image
6. 下载 Updates file
7. 载入传感器
下载并复制到传感器上激活
每个注册传感器需要1个激活文件(activation file)
这适用于没有连接到云的传感器 (独立网络)
云还是离线?
Notes: Link: https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_IoT_Defender/IoTDefenderDashboard/Getting_Started

## Slide 24
设置 IoT Hub

## Slide 25: Azure Defender for IoT 设置 Azure: IoT Hub
当你载入第一个传感器的时候，系统会提示你这样做。
Notes: Link: https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_Azure_IoT_Defender/IoTDefenderDashboard/Getting_Started

## Slide 26: Azure Defender for IoT 设置 Azure: IoT Hub
Basics:
选择正确的订阅
选择或创建一个资源组专用于Defender for IoT
为 IoT hub 提供唯一的名称

## Slide 27: Azure Defender for IoT 设置 Azure: IoT Hub
Networking:
推荐的 Public endpoint
如果您的设计需要Private endpoint， 请使用该链接进行研究。

## Slide 28: Azure Defender for IoT 设置 Azure: IoT Hub
Management:
建议从S1 tier开始, 根据需要进行升级
确保 “Defender for IoT” 已开启
Tags 是可选择的
Review and create
Optional

## Slide 29: Azure Defender for IoT 设置 Azure: IoT Hub

## Slide 30
构建步骤

## Slide 31: Azure Defender for IoT 构建步骤 : 本地传感器
1. 实体 或 虚拟
2. 下载 ISO
3. R 运行安装
4. 获取 账号 + 密码
5. 登入console
6. 激活
7. 更新
传感器可以作为在电脑上的Hyper-V虚拟机运行，也可以作为Azure虚拟机运行
推荐6GB内存，选择加固(Ruggedized)选项(见下一张幻灯片)
从物理设备(安装在网络上)或虚拟机(用于评估的移动设备)中选择
虚拟机
物理设备
通过与微软的Arrow协议购买，或者自行购买
物理服务器需要满足微软推荐的规格，列在这里
对于其他部署场景，可考虑其他硬件选项
虚拟网络设置:
.
.
HPE Edgeline EL300 边缘系统
https://docs.microsoft.com/zh-cn/azure/defender-for-iot/organizations/how-to-install-software#sensor-installation-for-the-virtual-appliance
Notes: Amit Sheps: discuss hardware requirements
Each environment has different needs for the hardware based on environment
线下（本地）传感器配置的视频例子： https://www.youtube.com/watch?v=T1uvD2-W9t4&list=PLhTS5hnNCfqdgleMGHi37UwcquB4y-e4-&index=3
线上传感器配置的视频例子：https://www.youtube.com/watch?v=gWd0AecmHqk&list=PLhTS5hnNCfqdgleMGHi37UwcquB4y-e4-&index=4
虚拟vs实体传感器的对比：https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-iot/organizations/how-to-install-software
HPE Edgeline EL300 Converged Edge System | HPE Store US

## Slide 32: Azure Defender for IoT 构建步骤 : 本地传感器
1. 实体 或 虚拟
2. 下载 ISO
3. 运行安装
4. 获取 账号 + 密码
5. 登入console
6. 激活
7. 更新
一旦你下载了可用的文件，你应该有一个像下面这样的集合 :
根据指示去设置Azure Sub

## Slide 33: Azure Defender for IoT 构建步骤 : 本地传感器 (这里使用Hyper-V虚拟机作为例子）
1. 实体 或 虚拟
2. 下载 ISO
3. 运行安装
4. 获取 账号 + 密码
5. 登入console
6. 激活
7. 更新
初试安装
10-15 分钟
Hardware profile: Ruggedized
Management NIC:
Management IP Address:
Management Subnet Mask:
Management DNS
Management Default Gateway:
Do not configure bridge
第二阶段安装
15-20 分钟
把密码记录下来
你将不会再见到此界面!

## Slide 34: Azure Defender for IoT 构建步骤 : 本地传感器
1. 实体 或 虚拟
2. 下载 ISO
3. 运行安装
4. 获取 账号 + 密码
5. 登入console
6. 激活
7. 更新
把密码记录下来
你将不会再见到此界面!
讨论:
你将在哪里存放这些credentials?
当你需要它们的时候，你将如何更改它们?
它们应该多久被更改一次?

## Slide 35: Azure Defender for IoT 构建步骤 : 本地传感器
1. 实体 或 虚拟
2. 下载 ISO
3. 运行安装
4. 获取 账号 + 密码
5. 登入console
6. 激活
7. 更新

## Slide 36: Azure Defender for IoT 构建步骤 : 本地传感器
1. 实体 或 虚拟
2. 下载 ISO
3. 运行安装
4. 获取 账号 + 密码
5. 登入console
6. 激活
7. 更新
Troubleshooting:
This indicates the Sensor does not have internet access
Change to offline license
Connect to the internet
Certificates
Use of locally generated self-signed certificates is only for test environments and local labs, do not use this option for production deployments…
上传 license zip file

## Slide 37: Azure Defender for IoT 构建步骤 : 本地传感器
1. 实体 或 虚拟
2. 下载 ISO
3. 运行安装
4. 获取 账号 + 密码
5. 登入console
6. 激活
7. 更新

## Slide 38
开启
PCAP Player

## Slide 39: Azure Defender for IoT 传感器配置: …
…
开启 PCAP Player
player.max_amount=30
player.params=-M 2 (MB per second)
enabled=1

## Slide 40
连接到 Azure Sentinel

## Slide 41: Azure Defender for IoT 连接到 Azure Sentinel

## Slide 42: Azure Defender for IoT 连接到 Azure Sentinel

## Slide 43: Azure Defender for IoT 连接到 Azure Sentinel